# Electronics 2 – Lesson #1

Un transistor MOSFET è un componente elettronico che controlla il flusso di corrente in un circuito tramite un campo elettrico, agendo come un interruttore o un amplificatore. Si differenzia dai transistor BJT perché è controllato da una tensione, applicata al gate, invece che da una corrente, grazie a uno strato isolante di ossido tra il gate e il canale conduttivo. I tre terminali principali sono il Gate (controllo), il Source (ingresso della corrente) e il Drain (uscita della corrente).
Come funziona:
1. Gate isolato:
  Il gate è separato dal materiale semiconduttore sottostante (il canale) da un sottile strato di ossido isolante, formando un condensatore.
2. Controllo della corrente:
  Applicando una tensione al gate (VGS), si crea un campo elettrico che modifica la conducibilità del canale tra Source e Drain, permettendo o bloccando il passaggio della corrente.
3. Alta impedenza:
  A causa dell'isolamento, il gate assorbe quasi nessuna corrente, conferendo al MOSFET un'alta impedenza di ingresso.
4. Interruttore o amplificatore:
  Funziona come un interruttore controllato in tensione: se la tensione al gate è sufficiente, il canale si apre (interruttore acceso); altrimenti, il canale si chiude (interruttore spento).
Tipi principali:
- MOSFET a svuotamento (depletion):
  È normalmente conduttivo e si spegne o riduce la sua conduttività con l'applicazione di una tensione al gate.
- MOSFET ad arricchimento (enhancement):
  È la tipologia più comune; è normalmente non conduttivo e diventa conduttivo solo quando viene applicata una tensione sufficiente al gate.
Applicazioni:
I MOSFET sono ampiamente utilizzati in elettronica di potenza per commutazione e amplificazione in applicazioni come: Inverter e alimentatori switching, Amplificatori, Circuiti integrati digitali.

Slew rate is the maximum rate at which a circuit's output voltage or current can change over time, typically measured in volts per microsecond (V/µs).

NOTE:
R1 in un circuito elettrico è semplicemente il nome dato a una resistenza specifica all'interno di uno schema. Il numero serve a identificarla tra altre resistenze come R2, R3, ecc. Vediamo cosa può rappresentare:
📘 Significato di R1
•	Etichetta identificativa: R1 è la prima resistenza elencata nel circuito.
•	Valore specifico: Può avere un valore in ohm (Ω), ad esempio R1 = 100 Ω.
•	Ruolo nel circuito: A seconda della sua posizione, può influenzare la corrente, la tensione o la potenza dissipata.
Il simbolo Omega (Ω) viene utilizzato principalmente per indicare l'unità di misura della resistenza elettrica, chiamata ohm. È uno dei simboli più riconoscibili in elettronica e ha un ruolo ben preciso:
Resistenza: Misura quanto un componente oppone il passaggio della corrente elettrica